1. Общие требования безопасности

1.1. Все вновь поступающие на работу допускаются к исполнению обязанностей только после прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра.

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий проводит заместитель директора по БЖ. О проведении инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.3. Повторный инструктаж проходит рабочий, независимо от квалификации, образования и стажа работы, один раз в полгода.

1.4.  При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую работник должны пройти новый инструктаж по охране труда на рабочем месте с оформлением в журнале регистрации.

1.5. Администрация обязана обеспечить рабочего средствами защиты в соответствии с выполняемой им работой и согласно действующим нормам.

1.6. Работник обязан соблюдать требования настоящей Инструкции, трудовую и производственную дисциплину, правила технической эксплуатации оборудования, правила внутреннего распорядка, личной гигиены, требования электробезопасности.

1.7. Выполнение работ разрешается при включенной и эффективно работающей вентиляции, достаточном освещении рабочего помещения.

1.8. Разрешается обслуживать только тот вид устройств, по которому проведено обучение и инструктаж.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть рабочую одежду, застегнуть ее на все пуговицы.

2.2. Проверить наличие и исправность ручного инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты:

- гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов, не иметь трещин и выбоин;

- губки ключей должны быть строго параллельны и не закатаны;

- раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях (класть подкладки между губками ключей и головкой болта, а также удлинять рукоятки с помощью труб и болтов или других предметов запрещается).

2.3. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно сообщить заместителю директора по АХЧ и до устранения неполадок и разрешения к работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Привести рабочее место в надлежащий порядок. Убрать все мешающие работе посторонние предметы.

3.2. Проверить, есть ли на переносной электролампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Напряжение переносных электроламп и ламп освещения в осмотровой яме должно быть не выше 12 В.

3.3. Приготовить подстилку для работы под автомобилем (лежанку или специальную тележку).

3.4. Не допускать к своему рабочему месту посторонних лиц.

3.5. При капитальном, среднем ремонте автомобиля убедиться в том, что бензобаки и бензопроводы освобождены от остатков бензина.

3.6. Сливать масло и воду из агрегатов автомобиля только в специальную тару. Не допускать слив бензина, керосина и других растворителей в канализацию. Случайно пролитое на пол масло или оброненный солидол засыпать опилками или сухим песком и собрать в специальную тару; пол протереть насухо.

3.7. При сварочных работах соблюдать требования "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ".

3.8. Не работать под автомобилем, находящимся на наклонной

плоскости. В случае крайней необходимости принять меры, обеспечивающие безопасность работы: поставить автомобиль на тормоз и включить низшую передачу, подложить клинья под колеса, ключ от замка зажигания убрать, а кабину закрыть.

3.9. При снятии и установке агрегатов (задние и передние мосты, рессоры, колеса и т.п.) установить раму автомобиля на специальные металлические козлы, а под колеса автомобиля подложить клинья.

3.10. При работе с домкратом устанавливать его только на твердом грунте. В случае необходимости установить домкрат на рыхлой или вязкой почве, под домкрат нужно подкладывать специальные доски, обеспечивающие его устойчивое положение.

3.11. Не работать и не находиться под автомобилем, если последний стоит на домкрате без страхующих специальных подставок.

3.12. Залезать под автомобиль и вылезать из-под него только со стороны, противоположной проезду. Работая под автомобилем, размещаться следует между колесами вдоль машины.

3.13. При работе под автомобилем лежа необходимо использовать защитные очки.

3.14. Использованный обтирочный материал собирать в специально установленные металлические ящики с крышками. По окончании работы (ежедневно) обтирочный и промасленный материал удалять из рабочего

помещения.

3.15. Не подходить к открытому огню, если руки или спецодежда смочены бензином, не курить и не зажигать спичек (зажигалок).

3.16. Для подъема, снятия, установки и транспортирования тяжелых агрегатов, узлов и деталей автомобиля использовать исправные подъемно - транспортные механизмы и приспособления, обеспечивающие безопасность работ.

3.17.  Перед работой по ремонту автомобиля, установленного над осмотровой ямой (канавой), необходимо:

- проверить правильность установки колес;

- поставить автомобиль на тормоза и подложить под колеса распорные подкладки;

- убедиться в наличии свободного доступа в яму, исправности лестницы и напольной решетки.

3.18. Находясь в осмотровой яме (канаве), осмотр и ремонт автомобиля производить в защитных очках.

3.19. При работе с переносной электродрелью, гайковертом, шлифовальной машиной соблюдать требования "Инструкции по безопасности труда для работающих с электроинструментом".

3.20. Заменять рессоры только после их разгрузки и установки козелков под раму автомобиля. Совпадение отверстий ушка рессоры и серьги проверять только с помощью бородки или оправки.

3.21. При разборке и сборке рессор пользоваться слесарными специальными зажимными приспособлениями.

3.22. Работая молотком или кувалдой, принять все меры предосторожности по отношению к себе и находящимся рядом людям.

3.23.  Работая у верстака, следить за тем, чтобы поверхность его была гладкой, обитой листовой сталью, не имела заусенцев.

3.24.  Сметать пыль и стружку с верстака и оборудования щеткой. Сдувать пыль и стружку сжатым воздухом или убирать стружку рукой запрещается.

3.25. Не ремонтировать отдельные части автомобиля, находящиеся в движении, а также не находится под автомобилем при работающем двигателе.

3.26. При работе вблизи крыльчатки вентилятора во избежание несчастного случая снять с него приводной ремень.

3.27. При работе, выполняемой несколькими лицами, им необходимо согласовать свои действия.

3.28. При пуске двигателя (в случае необходимости) при открытом капоте не допускать близко к нему людей.

3.29.  При обкатке двигателя на стенде не производить никаких регулировок и не касаться вращающихся частей двигателя.

3.30. Во избежание создания загазованности воздуха не допускать продолжительной (более 5 мин.) работы двигателя в закрытом невентилируемом помещении.

3.31. Не хранить на рабочем месте легковоспламеняющуюся и горючую жидкости в количестве, больше установленной нормы, согласно действующим "Правилам пожарной безопасности".

3.32. Запрещается:

- подкладывать под раму и колеса случайные предметы (кирпичи, обрезки дерева и пр.);

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении возгорания немедленно сообщить администрации о пожаре и  приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. При несчастном случае необходимо, в первую очередь, освободить пострадавшего от травмирующего фактора. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением тока.

4.3. Пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь и сообщить администрации о происшедшем случае.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2.  Снять спецодежду, убрать ее в отведенное для этого место (шкаф).

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

С инструкцией ознакомлен: