1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе по снятию и установке колес автомобиля допускаются лица, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и обученные безопасным методам работы.

1.2. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев), не должен приступать к работе.

1.3. При выполнении работ по снятию и установке колес автомобиля необходимо знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить при:

- вывешивании автомобиля для замены колес;

- отворачивании гаек и футорок колеса вручную;

- снятии и перемещении колеса вручную без применения специальной тележки;

- накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин;

- применении неисправного инструмента и приспособлений.

1.4. Запрещается пользоваться инструментом и приспособлениями, обращению с которыми работник не обучен.

1.5. Работник, выполняющий работы по снятию и установке колес автомобиля, должен соблюдать правила личной гигиены. После окончания работы, перед приемом пищи или курением мыть руки с мылом.

1.6. За невыполнение требований инструкции работник, выполняющий работы по снятию и установке колес автомобиля, несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1. Перед началом работ по снятию и установке колес автомобиля работник должен:

- осмотреть и подготовить свое рабочее место.

- проверить наличие и исправность инструмента и приспособлений.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Снятие и установку колес следует производить на предназначенном для этой цели участке, оснащенном необходимым оборудованием и приспособлениями.

3.2. Отворачивать и заворачивать гайки и футорки крепления колес грузовых автомобилей  следует с помощью гайковерта. При отворачивании их вручную необходимо занять устойчивое положение и надежно наложить ключ на грани гайки.

Запрещается: наращивать гаечные ключи трубой или другими предметами; отворачивать гайки рывком.

3.3. При снятии колес вне гаража необходимо остановить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом, удалить людей из кабины, закрыть двери, установить под неподнимаемые колеса специальные противооткатные упоры (башмаки) в распор не менее двух и вывесить автомобиль домкратом.

При вывешивании автомобиля на грунтовой поверхности необходимо предварительно выровнять место установки домкрата, положить прочную подкладку достаточных размеров и установить на нее домкрат.

3.4. При накачивании шин или подкачивании снятых с автомобиля шин в дорожных условиях необходимо пользоваться предохранительной вилкой или положить колесо замочным кольцом вниз.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно сообщить администрации, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

4.2 Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся администрации или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы:

- привести в порядок рабочее место, убрать приспособления, инструмент в отведенное для него место;

- вымыть руки с мылом;

- о всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить заместителя директора по АХЧ.